Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

45 7383

КОМПЬЮТЕР

МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Паспорт

РЮИБ.402253.506-01 ПС

Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

45 7383

КОМПЬЮТЕР

МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Паспорт

РЮИБ.402253.506-01 ПС

Содержание

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения об изделии и технические данные ... |  |
| 2 | Комплектность ………………………………………………….. |  |
| 3 | Устройство и режимы работы ……………………………….. |  |
| 3.1 | Устройство компьютера ………………………………………. |  |
| 3.2 | Установка временных параметров …………………………. |  |
| 3.3 | Коррекция хода часов ………………………………………… |  |
| 3.4 | Установка предельной скорости ……………………………. |  |
| 3.5 | Режимы работы подсветки индикатора ……………………. |  |
| 3.6 | Установка таблицы уровня топлива ……………………….. |  |
| 3.7 | Тарирование ДУТ ……………………………………………… |  |
| 3.8 | Работа компьютера в режиме диагностики ………………. |  |
| 3.9 | Функция «Парковка» |  |
| 3.10 | Вспомогательные режимы работы компьютера …………. |  |
| 4 | Установка компьютера на автомобиль …………………….. |  |
| 4.1 | Установка компьютера на автомобиль с двигателем |  |
|  | карбюраторного типа …………………………………………. |  |
| 4.2 | Установка компьютера на автомобиль семейства |  |
|  | ВАЗ-2110 с двигателем, оснащенным ЭСУД …………….. |  |
| 4.3 | Установка компьютера на автомобиль ГАЗ-3110 |  |
| 4.4 | Установка устройства парковки автомобиля |  |
| 5 | Перечень возможных неисправностей и методы их |  |
|  | устранения ……………………………………………………… |  |
| 6 | Транспортирование и хранение …………………………….. |  |
| 7 | Гарантии изготовителя ……………………………………….. |  |
| 8 | Утилизация ……………………………………………………… |  |
| 9 | Свидетельство об упаковывании …………………………… |  |
| 10 | Свидетельство о приемке и продаже ………………………. |  |
| Приложение А Параметры и последовательность |  |
| переключения режимов индикации |  |
| компьютера ………………………………………. |  |
| Приложение Б Параметры выходных сигналов датчиков …… |  |
| Приложение В Карта переключения режимов индикации …... |  |
| Приложение Г Диагностическая информация …………………. |  |
| Приложение Д Перечень договорных сервисных |  |
| организаций, имеющих право на ввод в |  |
| эксплуатацию и сервисное обслуживание ….. |  |
| Талон на гарантийный ремонт …………………………………….. |  |

Уважаемый покупатель !

Настоящий паспорт распространяется на компьютер маршрутный автомобильный АМК-211001 и компьютер маршрутный автомобильный АМК-211002 (далее – компьютер), которые предназначены для обработки сигналов датчиков и индикации параметров движения автомобиля, температуры окружающего воздуха, напряжения бортовой сети, временных параметров, диагностики электронных систем управления двигателем (далее – ЭСУД), а также для обнаружения препятствий и индикации расстояния до них при движении автомобиля задним ходом (с подключенным устройством парковки автомобиля).

Примечание – Иллюстрации в настоящем паспорте приведены на примере компьютера маршрутного автомобильного АМК-211001.

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, что позволит Вам в полном объеме использовать эксплуатационные качества Вашего компьютера.

При покупке необходимо проверить отсутствие наружных механических повреждений, комплектность, наличие и целостность заводской пломбы, соответствие заводского номера компьютера номеру, указанному в настоящем паспорте, а также паспорт, оформленный подписью и штампом продавца.

Предприятием-изготовителем могут быть внесены в компьютер незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие его качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

Юридический адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 305038, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, ОАО «Счетмаш».

ВНИМАНИЕ:  Компьютер поставляется потребителю с защитной пленкоЙ на стекле панели компьютера, которая может быть удалена по ЖЕЛАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

##### 1  Основные сведения об изделии и технические данные

1.1  Компьютер устанавливается на автомобилях семейства ВАЗ-2110 (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) с двигателем карбюраторного типа или оснащенных ЭСУД с электронным блоком управления (далее – ЭБУ) М1.5.4, М1.5.4N, МР7.0 или Январь-5.1. Компьютер может устанавливаться на автомобили ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 с двигателями, оснащенными ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01.

Автомобиль с двигателем карбюраторного типа должен иметь следующее оборудование производства ОАО «Счетмаш»:

-  датчик расхода топлива ТУ 4213-001-00225331-95 (далее - ДРТ),

-  датчик скорости автомобиля ТУ 4228-001-00225331-95 (далее - ДСА),

-  датчик внешней температуры ТУ 4573-028-00225331-00 (далее - ДВТ),

-  комплект монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО

(РЮИБ.402921.501) (далее - КМЧ),

приобретаемое потребителем (при необходимости) отдельно.

Автомобиль с двигателем, оснащенным ЭСУД, для установки компьютера должен быть оборудован комплектом монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО (РЮИБ.402921.501-01) (далее - КМЧ1) и ДВТ производства ОАО «Счетмаш», приобретаемые потребителем отдельно.

Автомобиль ГАЗ-3102, ГАЗ-3110 с двигателем, оснащенным ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01, должен быть оборудован комплектом монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО (РЮИБ.402921.501-05) (далее – КМЧ2) производства ОАО «Счетмаш», приобретаемый потребителем отдельно.

Для использования функции «Парковка» автомобиль должен быть дополнительно оборудован устройством парковки автомобиля РЮИБ.453688.501 производства ОАО «Счетмаш», приобретаемый потребителем отдельно.

1.2  Компьютер индицирует параметры:

-  текущее время суток;

-  время поездки без учета остановок;

-  общее время поездки;

-  календарь;

-  будильник;

-  текущий расход топлива;

-  средний расход топлива за поездку;

-  общий расход топлива за поездку;

-  пробег на остатке топлива;

-  уровень топлива в баке;

-  пробег поездки;

-  средняя скорость поездки;

-  температура за бортом;

-  мгновенная скорость;

-  напряжение бортовой сети;

-  наличие препятствия и расстояние до него при движении автомобиля задним ходом.

Параметры и последовательность переключения режимов индикации компьютера приведены в приложении А.

Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информации от ЭСУД.

Компьютер обеспечивает прием информации о расстоянии до препятствия от устройства парковки автомобиля.

Компьютер обеспечивает прием сигналов, поступающих от датчиков, установленных в автомобиле: ДСА, ДРТ, ДВТ и датчика уровня топлива (далее - ДУТ). Параметры выходных сигналов датчиков приведены в приложении Б.

Компьютер рассчитан на работу в цепи постоянного тока с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока по ГОСТ 3940-84.

Рабочий диапазон напряжения питания от 10,8 до 15,0 В.

Максимальный ток потребления компьютера при напряжении питания 13,5 В и отсутствии звукового сигнала в диапазоне рабочих температур, А, не более:

-  при выключенном зажигании и отсутствии напряжения подсветки на контакте « 6 » …….…….………………………………………………………. 0,015;

-  при включении режима «подсветка» ….………………….….…... 0,15.

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 оС.

Габаритные размеры, мм, не более .…………...……..…...... 95х61х126.

Масса, кг, не более ……………………………………………..…….…... 0,3.

##### 2  Комплектность

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211001 (или АМК-211002) - 1 шт.

Компьютер маршрутный автомобильный. Паспорт 			     - 1 экз.

Упаковка									     - 1 шт.

##### 3  Устройство и режимы работы

##### 3.1  Устройство компьютера

Общий вид компьютера приведен на рисунке 1. Компьютер имеет корпус, на передней части которого установлена панель с жидкокристаллическим индикатором (далее – индикатор) и шестью клавишами (компьютер АМК-211002 отличается только наличием подсветки символов клавиш). На задней стенке корпуса расположен разъем для подключения жгута автомобиля.

Три клавиши «  », «  », «  » служат для выбора нужной группы функций и выбора функции внутри группы. Первое нажатие на эти клавиши выбирает текущую функцию из группы временных, топливных и прочих функций соответственно, а последующие нажатия на эти клавиши выбирают для индикации параметров следующие функции в этой группе последовательно. Клавиша «  » предназначена для определения начала поездки, для фиксирования значения параметра в режиме коррекции и для установки или снятия режима контроля параметра. Клавиша « + » служит для выбора дополнительного параметра внутри группы или увеличения значения параметра в режиме коррекции параметров. Клавиша « - » служит для уменьшения значения параметра в режиме коррекции параметров.

Карта переключения режимов индикации приведена в приложении В.

При выключенном зажигании на индикатор выводится текущее время суток, ранее установленный будильник выдаст звуковой сигнал в назначенное время. Для сброса звукового сигнала будильника необходимо нажать клавишу «  ». Нажатие на любую клавишу включает подсветку индикатора.

Индикация параметра выбранного режима компьютера осуществляется на индикаторе. Вид и сочетание пиктограмм, а также символы единиц измерения параметров определяют выбранную функцию.

Индикация параметров: «Текущее время суток», «Время поездки без учета остановок», «Общее время поездки» сопровождается мигающей точкой.

При установленном будильнике индикация текущего времени сопровождается символом «колокольчик».

Компьютер осуществляет контроль следующих параметров:

-  предельной скорости движения автомобиля;

Рисунок 1

-  напряжения бортовой сети;

-  пробега автомобиля на остатке топлива в баке.

При выходе контролируемого параметра за пределы установленного значения: предельной скорости от 20 до 200 км/ч в зависимости от установки, пробега на остатке топлива меньше 50 км, напряжения бортовой сети ниже 10,8 В или выше 14,8 В символ «колокольчик» начинает мигать и вырабатывается звуковой сигнал: для первых двух параметров длительностью 3 с и 15 с пауза, звуковой сигнал повторяется два раза. При отклонении напряжения бортовой сети звуковой сигнал вырабатывается с задержкой 10 с и имеет длительность 5 с и 5 с пауза, повторяется звуковой сигнал три раза. Звуковой сигнал сопровождается выводом на индикатор значения контролируемого параметра. Сброс звукового сигнала производится клавишей «  ». После сброса звукового сигнала индикация параметра, вышедшего за пределы установленного значения, сопровождается мигающим символом «колокольчик». Когда параметр принимает нормальное значение, аварийная сигнализация прекращается.

Для установки или снятия режима контроля параметра необходимо в режиме индикации контролируемого параметра клавишей «  » установить или сбросить символ «колокольчик». Например, для установки режима контроля превышения скорости необходимо с помощью клавиш «  » и « + » войти в режим «Мгновенная скорость» и клавишей «  » установить на индикаторе символ «колокольчик».

Сброс или установка звукового сигнала подтверждения нажатия клавиш производится в режиме индикации параметра «Время поездки без учета остановок» клавишей «  ».

Индикация параметров: «Средняя скорость поездки», «Средний расход топлива за поездку», «Пробег на остатке топлива» осуществляется при выполнении условий: параметр «Пробег поездки» более 1 км и параметр «Время поездки без учета остановок» более 1 мин; до выполнения этих условий на индикатор выводятся символы « - - - - ».

Для обнуления всех накапливаемых параметров: «Время поездки без учета остановок», «Общее время поездки», «Общий расход топлива за поездку», «Пробег поездки» необходимо в режиме индикации одного из этих параметров нажать и удерживать клавишу «  » более 4 с до появления двухтонального звукового сигнала. После сброса необходимо проверить состояние сигнализатора режима (наличие или отсутствие символа «колокольчик»), в котором производился сброс, так как он может изменить свое состояние.

При отсутствии ДВТ или неисправности в его цепи в режиме индикации параметра «Температура за бортом» на индикатор выводятся символы « - -Со».

##### 3.2  Установка временных параметров

Режим коррекции показаний параметров: «Текущее время суток», «Календарь», «Будильник» включается и сбрасывается клавишей «  ».

Корректируемые разряды параметра отмечаются миганием.

Клавишами « + » или « - » устанавливается требуемое значение параметра. При удержании клавиш « + » или « - » более 0,5 с включается режим автоповтора.

Установка часов по сигналам точного времени производится следующим образом: в режиме индикации параметра «Текущее время суток» нажимается клавиша «  » и по шестому сигналу точного времени нажимается клавиша «  », при этом разряды минут и секунд обнуляются.

При совпадении значения параметра «Текущее время суток» с установленным значением будильника выдаются три мелодичных звуковых сигнала длительностью по 30 с каждый с периодом 1 мин.

Сброс установки будильника осуществляется следующим образом: в режиме индикации параметра «Будильник» нажать клавишу «  » и затем нажать клавишу «  ». При этом в цифровых разрядах появляются символы « - - - -   », а в режиме индикации параметра «Текущее время суток» отсутствует символ «колокольчик».

##### 3.3  Коррекция хода часов

Для уменьшения погрешности хода часов имеется возможность введения корректирующего коэффициента. Для этого необходимо в режиме индикации параметра «Текущее время суток» нажать и удерживать клавишу «  » в течение 2 с – на индикаторе появится символ «С» и мигающее значение корректирующего коэффициента. Клавишами « + » или « - » ввести требуемое значение коэффициента и, нажав на клавишу «  », выйти из режима коррекции. Максимальные значения корректирующего коэффициента равны ( 31. Одна единица коэффициента коррекции равна изменению хода часов на 0,35 с в сутки для положительных значений и 0,18 с в сутки для отрицательных значений.

##### 3.4  Установка предельной скорости

Вход в режим установки предельной скорости производится клавишей «» в режиме индикации параметра «Средняя скорость поездки». При этом на индикаторе появляется мигающее значение предельной скорости, при превышении которой вырабатывается звуковой сигнал предупреждения.

Изменение значения предельной скорости осуществляется клавишами « + » или « - » с шагом 5 км/ч от 20 до 200 км/ч.

Выход из режима установки производится клавишей «  ».

##### 3.5  Режимы работы подсветки индикатора

При включенном освещении приборов регулировка уровня подсветки производится регулятором подсветки шкалы приборов автомобиля.

При выключенном освещении приборов и включенном зажигании регулировка уровня подсветки производится в следующей последовательности: в  режиме  индикации  параметра  «Общее время поездки» нажать клавишу «  ». При этом на индикаторе будут высвечиваться все одиночные сегменты (пиктограммы), что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а в цифровых разрядах будет высвечиваться число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения. Клавишами « + » или « - » установить необходимый уровень подсветки. При каждом нажатии клавиш уровень подсветки меняется на 5 %. При удержании клавиш более 0,5 с включается режим автоповтора. Установленный уровень подсветки сохраняется до следующей коррекции.

Для выхода из режима регулировки нажать клавишу «  ».

##### 3.6 Установка таблицы уровня топлива

В память компьютера введены таблицы показаний ДУТ с дискретностью 3 л (значения уровня топлива в промежуточных точках вычисляются интерполированием).

В зависимости от типа автомобиля и типа комбинации приборов, установленной на автомобиле, для правильных показаний компьютером уровня топлива в баке необходимо установить одну из таблиц уровня топлива, записанных в памяти компьютера. На автомобиле могут быть установлены комбинации приборов электромеханического типа - формирующие выходной сигнал уровня топлива с максимальным напряжением более 5 В, либо электронные комбинации приборов, формирующие выходной сигнал уровня топлива с максимальным напряжением до 5 В (отличительным признаком этих комбинаций приборов является наличие жидкокристаллического индикатора одометра).

Процедура установки типа комбинации приборов и соответствующей таблицы уровня топлива производится следующим образом:

а)  отключить цепь «Аккумулятор» (снять клемму « - » аккумуляторной батареи или отсоединить от компьютера разъем жгута);

б)  нажать одну из следующих клавиш для выбора типа комбинации приборов:

-  «  »  - комбинация приборов электромеханического типа;

-  «  »   – комбинация приборов электронного типа;

-  « + »       - комбинация приборов автомобиля ГАЗ-3110;

в)  удерживая выбранную клавишу, подключить цепь «Аккумулятор» (подсоединить разъем жгута к компьютеру) и через промежуток времени 2 с отжать клавишу.

##### 3.7  Тарирование ДУТ

Вследствие того, что ДУТ автомобиля имеет большой технологический разброс параметров, для увеличения точности показаний уровня топлива компьютером предусмотрен режим коррекции таблицы показаний ДУТ (тарирования).

ВНИМАНИЕ! ДО НАЧАЛА ТАРИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ СИГНАЛА УРОВНЯ ТОПЛИВА И ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ.

Процедура тарирования может быть проведена по желанию владельца самостоятельно. Для этого необходимо слить бензин из бака, оставив минимально необходимый для работы бензонасоса объем топлива (для автомобилей семейства ВАЗ-2110 он равен 3 л) – этот объем далее принимается за нулевой уровень. Затем при включенном зажигании войти в режим индикации параметра «Уровень топлива в баке», нажать и удерживать клавишу «  » 2 с, при этом на индикаторе появится мигающая цифра « 0 ». Нажать и удерживать клавишу «  » в течение 1 с до появления звукового сигнала подтверждения запоминания информации.

После этого на индикаторе появится мигающая цифра « 3 ». Залить в бензобак с помощью мерной емкости 3 л бензина, выждать время, необходимое для установки постоянного уровня топлива, нажать и удерживать клавишу «  » 1 с до появления звукового сигнала подтверждения. На индикаторе появится мигающая цифра « 6 ».

Далее для продолжения тарирования необходимо повторять описанную выше процедуру, каждый раз, доливая по 3 л и нажимая после этого клавишу «  ». При этом необходимо следить, чтобы суммарное количество топлива в баке соответствовало значению на индикаторе для конкретного этапа тарирования. Для завершения режима тарирования после записи последнего значения уровня топлива необходимо нажать клавишу «  », выключить и включить зажигание.

Примечание – Максимально возможное значение уровня топлива при тарировании равно 72 л.

##### 3.8  Работа компьютера в режиме диагностики

В режиме диагностики двигателя с ЭСУД компьютер выполняет следующие функции:

-  чтение и просмотр кодов неисправностей от ЭБУ;

-  сброс всех накопленных ЭБУ кодов неисправностей;

-  чтение и просмотр набора данных (параметров) от ЭБУ;

-  чтение и просмотр идентификационных данных от ЭБУ (функция отсутствует при выборе ЭБУ типа МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01).

##### 3.8.1  Чтение кодов неисправностей

Вход в режим по первому нажатию клавиши «  » из режима «Текущее время суток». На индикаторе компьютера появятся символы « En.NN », где NN – общее количество кодов неисправностей, накопленных в памяти ЭБУ. Клавишами « + » и « - » осуществляется выбор номера неисправности. Для ЭБУ, устанавливаемых на автомобили семейства ВАЗ, номер неисправности отображается на индикаторе как сочетание символов « ЕХ.NN », где ЕХ – статус неисправности, NN – номер неисправности. Пример - Е0. 1.

Значения статуса кода неисправностей для ЭБУ МР7.0 приведены в таблице Г.3.2. Для ЭБУ, устанавливаемых на автомобили семейства ГАЗ, номер неисправности отображается на индикаторе как сочетание символов «ENNN», где NNN номер неисправности. Если общее количество неисправностей равно 0, то номера неисправностей не отображаются. Переключение индикации на просмотр кода неисправности и обратно (на просмотр номера неисправности) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу «  ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех кодов неисправностей. Возможные значения кодов неисправностей приведены в приложении Г.

##### 3.8.2  Сброс кодов неисправностей

##### Сброс всех кодов неисправностей, накопленных в памяти ЭБУ, производится нажатием и удержанием в течение 2 с клавиши «  » в режиме индикации кодов или номеров неисправностей.

##### 3.8.3  Выбор типа ЭБУ

Компьютер может быть установлен на автомобили с двигателями, оснащенными различными типами ЭБУ.

Для выбора типа ЭБУ необходимо войти в режим индикации параметров ЭБУ (при отсутствии связи с ЭБУ на индикаторе компьютера будут высвечиваться символы « Рс.— » и мигающий символ «колокольчик»), нажать и удерживать клавишу «  » в течение 2с до появления на индикаторе символа « ECU » (ЭБУ) и мигающей цифры, определяющей тип ЭБУ.

Клавишами « + » или « - » выбрать требуемый тип ЭБУ и выйти из режима, нажав клавишу «  ». Для установления связи с новым типом ЭБУ выключить и затем включить зажигание.

При выборе типа ЭБУ на индикаторе отображаются:

- « ECU.0 » - М1.5.4;

- « ECU.1 » - М1.5.4N или Январь-5.1;

- « ECU.2 » - МР7.0.

- « ECU.3 » - МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01.

##### 3.8.4  Чтение параметров ЭБУ

Вход в режим производится по второму нажатию клавиши «  » из режима индикации «Текущее время суток». На индикаторе отображаются символы « Рс. 1», где Рс – признак индикации номера параметра ЭБУ, а 1 - номер параметра. Клавишами « + » и « - » осуществляется выбор номера параметра. Переключение индикации на просмотр значения параметра и обратно (на просмотр номера параметра) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу «  ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех параметров.

Перечень параметров ЭБУ, отображаемых на индикаторе компьютера, приведен в приложении Г.

##### 3.8.5  Чтение идентификационных данных ЭБУ

Вход в режим производится по третьему нажатию клавиши «  » из режима индикации «Текущее время суток» (функция отсутствует для ЭБУ типа МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01). На индикаторе отображаются символы « Cu. 3 », где Cu – признак индикации номера идентификационных данных, а 3 – номер данных. Переключение индикации на просмотр значения данных и обратно (на просмотр номера данных) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу «  ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех данных. Перечень идентификационных данных ЭБУ, отображаемых на индикаторе компьютера, приведен в приложении Г.

3.9  Функция «Парковка»

3.9.1  Функция «Парковка» выполняется только при подключенном к компьютеру устройстве парковки автомобиля. После включения на автомобиле передачи заднего хода и включенном зажигании на индикаторе в течение 1 с появляется надпись «rdy» (сокращение от английского ready –«готов») и звучат три коротких звуковых сигнала. Это означает что устройство парковки автомобиля исправно и готово к работе. Если препятствие не обнаружено, то на индикаторе в цифровых разрядах высвечиваются символы «----». Если расстояние до препятствия находится в пределах от 40 до 170 см, то на индикаторе высвечивается расстояние в сантиметрах. Направление на препятствие показывают символы индикатора, расположенные ниже цифровых разрядов:

« < »  - препятствие расположено слева от автомобиля;

« > »  - препятствие расположено справа от автомобиля.

Если препятствие расположено по центру автомобиля, то высвечиваются оба символа.

3.9.2  Индикация расстояния до препятствия сопровождается звуковыми сигналами (при установленном символе «колокольчик» на индикаторе), которые становятся более частыми по мере приближения препятствия. При расстоянии до препятствия от 170 до 90 см частота появления звуковых сигналов составляет 3 сигнала/с, от 90 до 60 см – 5 сигналов/с, от 60 до 40 см – 8 сигналов/с. При расстоянии до препятствия менее 40 см звуковой сигнал становится непрерывным и на индикаторе появляется надпись «StOP». Звуковая сигнализация при индикации расстояния до препятствия может быть разрешена (на индикаторе присутствует символ «колокольчик», мигающий с частотой 1 Гц) или запрещена (символ «колокольчик» отсутствует). Сброс и установка символа «колокольчик» осуществляется длинным нажатием (более 2 с) клавиши «  ». При установленном символе «колокольчик» звуковой сигнал может быть отключен до окончания режима заднего хода автомобиля коротким (длительностью не более 1 с и не менее 0,3 с) нажатием клавиши «  » - символ «колокольчик перестает мигать.

3.10  Вспомогательные режимы работы компьютера

##### 3.10.1 Коррекция показаний расхода топлива

Показания компьютером параметров расхода топлива могут отличаться от действительных значений по различным причинам: погрешность ДРТ в автомобилях с карбюраторным двигателем, отклонение давления в топливной рампе или засорение форсунок в автомобилях с двигателем, оборудованным ЭСУД.

Для проведения коррекции показаний расхода топлива необходимо войти в режим индикации «Текущий расход топлива», нажать и удерживать клавишу «  » в течение 2 с до появления на индикаторе мигающего значения корректирующего коэффициента. Номинальное значение корректирующего коэффициента равно 100 (в процентах). Изменение значения коэффициента производится клавишами « + » или « - », при этом большему значению коэффициента соответствует увеличение показаний расхода топлива, а меньшему – уменьшение показаний расхода топлива. Для выхода из режима коррекции нажать клавишу «  ».

Корректирующий коэффициент может быть определен следующим образом. Выработать топливо до определенного значения показаний уровня топлива компьютером. Залить в бак отмеренное количество топлива – например 20 л. Обнулить показания общего расхода топлива в компьютере, для чего в режиме индикации «Общий расход топлива» нажать и удерживать клавишу «  » в течение 4 с до появления двухтонального звукового сигнала. Выработать все залитое топливо до первоначального значения показаний уровня топлива. Отметить показания общего расхода топлива – например 25 л. Рассчитать значение корректирующего коэффициента:

(20/25)(100= 80

Ввести рассчитанное значение корректирующего коэффициента в компьютер. Диапазон значений корректирующего коэффициента от 50 до 255.

После этого обнулить показания расхода топлива.

##### 3.10.2 Коррекция показаний напряжения бортовой сети

Показания напряжения бортовой сети корректируются в процессе изготовления компьютера и после ремонта компьютера, связанного с заменой литиевой батареи. Для проведения коррекции необходимо в режиме индикации «Напряжение бортовой сети» нажать и удерживать клавишу «  » в течение 2 с до появления мигающего значения напряжения. Клавишами « + » или « - » установить значение напряжения, равное измеренному цифровым вольтметром на контакте «3» колодки компьютера. Выйти из режима коррекции нажатием на клавишу «  ».

##### Контроль номера версии программного обеспечения

Для контроля номера версии программного обеспечения компьютера необходимо нажать клавишу « - » и, удерживая её, включить зажигание. На индикаторе появятся символы «ПР45» – где цифра 4 определяет тип компьютера (АМК-211001), а цифра 5 - номер текущей версии программного обеспечения (может отличаться в большую сторону).

##### 4  Установка компьютера на автомобиль

Наименование сигналов и номера контактов вилки компьютера приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование сигнала | Обозначение сигнала | Номер контак-та вилки |
| --- | --- | --- |
| Выходной сигнал ДРТ | ДРТ | 1 |
| Шина диагностики (для двигателей, оснащенных ЭСУД) | K-line | 2 |
| Питание компьютера через замок зажигания | 15/1 | 3 |
| Выходной сигнал ДВТ | ДВТ | 4 |
| Питание компьютера от аккумуляторной батареи | 30 | 5 |
| Включение режима «подсветка» | Подсв. | 6 |
| Корпус | Корпус | 7 |
| Выходной сигнал ДУТ | ДУТ | 8 |
| Выходной сигнал ДСА | ДСА | 9 |

Описание контактов компьютера приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход сигнала расхода топлива. Импульсный сигнал прямоугольной формы с частотой, пропорциональной расходу топлива. Источник сигнала – контакт « 2 » ДРТ или контакт « 54 » ЭБУ (контроллера впрыска топлива) типа М1.5.4 (Январь-5.1) или контакт « 32 » ЭБУ типа МР7.0 |
| 2 | Линия «К» диагностики. Контакт соединен с контактом «М» колодки диагностики автомобилей семейства ВАЗ-2110 или контактом « 11 » колодки диагностики автомобилей ГАЗ. По этой линии компьютер обменивается информацией с ЭБУ. Данные передаются в виде серий импульсов амплитудой от низкого уровня (0 В) до напряжения бортовой сети. Линия проходит через контакты « 9 » и « 18 » блока управления автомобильной противоугонной системы (далее - АПС), которые должны быть замкнуты при его отсутствии или когда АПС не активирована. К этому контакту подключается сигнал «K-line» от устройства парковки автомобиля. |

Продолжение таблицы 2

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 3 | Вход сигнала напряжения с выключателя зажигания. Сигнал с выключателя зажигания не является питанием компьютера, он информирует компьютер о том, что зажигание включено. Используется для измерения напряжения бортовой сети. |
| 4 | Вход сигнала ДВТ. Компьютер посылает по этой цепи через внутренний резистор напряжение +5 В на ДВТ, который представляет собой термистор, вторым выводом соединенный с массой. Датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры. |
| 5 | Вход неотключаемого напряжения. Постоянное питание компьютера от бортовой сети автомобиля. Напряжение поступает через плавкий предохранитель. |
| 6 | Вход напряжения цепи подсветки шкалы приборов автомобиля. Сигнал управляет яркостью подсветки индикатора компьютера. |
| 7 | Корпус. Контакт соединен с корпусом автомобиля (массой). Напряжение на контакте должно быть близким к нулю. |
| 8 | Входной сигнал уровня топлива. Контакт подключен параллельно к цепи сигнала ДУТ автомобиля. Место подключения – разъем комбинации приборов автомобиля. Величина напряжения сигнала используется для вычисления уровня топлива в зависимости от типа комбинации приборов и установленной таблицы уровня топлива. |
| 9 | Вход сигнала ДСА. Импульсный сигнал прямоугольной формы с частотой, пропорциональной скорости автомобиля. Сигнал поступает с контакта « 2 » ДСА или с выхода комбинации приборов (сигнал скорости для компьютера) или с контакта « 9 » ЭБУ типа М1.5.4, Январь-5.1, МР7.0. |

##### 4.1  Установка компьютера на автомобиль семейства ВАЗ с двигателем карбюраторного типа

Компьютер устанавливается в гнездо панели приборов автомобилей семейства ВАЗ-2110, используемое для установки часов.

Компьютер подключается к колодке С автомобиля (колодка гнездовая 602209 ОСТ 37.003.032-88), указанной в схеме электрооборудования, приведенной в Руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. Каталог запасных частей автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. М., Ливр, 1998.

Установку компьютера на автомобиль с двигателем карбюраторного типа проводить согласно рисунку 1 с помощью КМЧ (позициями обозначены элементы КМЧ):

1	-  Винт ВМ6-6gх14.58.016 ГОСТ 1491-80		- 1 шт.

2	-  Гайка М6.58.016 ГОСТ 5927-70			- 1 шт.

3	-  Шайба 6.01.10.016 ГОСТ 11371-78			- 2 шт.

4	-  Шланг (наружный диаметр 10 мм)			- 1 шт.

5	-  Заглушка							- 1 шт.

6	-  Хомут (на шланг поз.10)				- 2 шт.

7	-  Винт ВМ4-6gх12.58.016 ГОСТ 1491-80		- 4 шт.

8	-  Гайка (квадратная)					- 4 шт.

9	-  Шайба 4.01.10.016 ГОСТ 11371-78			- 8 шт.

10	-  Шланг (наружный диаметр 14,5 мм)			- 2 шт.

11	-  Хомут (на шланг поз.4)					- 2 шт.

12	-  Жгут Е1							- 1 шт.

13	-  Колодка гнездовая Х3					- 1 шт.

14	-  Жгут Е2							- 1 шт.

15	-  Колодка гнездовая Х6					- 1 шт.

16	-  Жгут Е3							- 1 шт.

##### 4.1.1  Установка ДРТ

Для установки ДРТ снять хомут с кронштейна для крепления жгута автомобиля, находящегося на щитке панели передка в подкапотном пространстве. Установить ДРТ с помощью крепежных деталей поз. 1, 2, 3 на этот кронштейн. Установить защелку хомута со жгутом автомобиля в отверстие А (диаметр 6,5  мм) кронштейна ДРТ.

Снять шланг с выходного штуцера топливного насоса и входного штуцера карбюратора.

Отсоединить шланг возвратной магистрали бензобака от выходного штуцера карбюратора и подсоединить его к штуцеру «ВОЗВРАТ» ДРТ, закрепив хомутом.

На освободившийся штуцер возвратной магистрали карбюратора установить шланг поз. 4 с заглушкой поз. 5, закрепив его хомутами поз. 6 с помощью крепежных деталей поз. 7, 8, 9.

Одним шлангом поз. 10 соединить выход топливного насоса со штуцером «ВХОД» ДРТ, закрепив его хомутом топливного насоса и деталями поз. 7, 8, 9, 11.

Другим шлангом поз. 10 соединить штуцер «ВЫХОД» ДРТ с входным штуцером карбюратора, закрепив его хомутом карбюратора и деталями поз. 7, 8, 9, 11.

Примечание - При установке ДРТ на автомобили, в топливной системе которых нет возвратной магистрали, заглушку поз. 10 установить на патрубок «Возврат» ДРТ.

##### 4.1.2  Установка ДВТ

ДВТ установить внутри переднего бампера в отверстие на его нижней плоскости, расположенное слева по ходу движения автомобиля.

Если в колодке компьютера отсутствует цепь ДВТ, то для подключения ДВТ выполнить следующие действия.

Аккуратно удалить из гнезда « 4 » колодки « С » провод « С4 » с контактом, контакт изолировать лентой ПВХ ГОСТ 16214-86 (далее - лента ПВХ).

В гнездо « 4 » колодки « С » установить гнездовой контакт « С4 » провода « 2 » жгута поз. 14 (Е2).

Свободный конец провода « 1 » жгута поз. 14 (Е2) подсоединить к клемме «Корпус» автомобиля. Соединить ДВТ с колодкой жгута поз. 14 (Е2).

##### 4.1.3  Подключение ДУТ

Если в колодке компьютера отсутствует цепь ДУТ, то для подключения ДУТ выполнить следующие действия.

Отсоединить от колодки красного цвета (Х2) комбинации приборов (автомобилей семейства ВАЗ-2110) жгут с гнездовой колодкой. Из гнезда « 10 » данной колодки аккуратно снять провод « Ж » и подсоединить его к колодке поз. 15 (Х6).

Колодку поз. 15 (Х6) соединить с колодкой « Х5 » жгута поз. 16 (Е3).

Гнездовой контакт « Х2:10 » жгута поз. 16 (Е3) с двумя проводами вставить на место вынутого провода (гнездо « 10 »). Гнездовую колодку жгута автомобиля установить в колодку красного цвета (Х2) комбинации приборов. Гнездовой контакт « С8 » жгута поз. 16 (Е3) подсоединить к гнезду « 8 » колодки « С ».

##### 4.1.4  Подключение компьютера к цепям автомобиля

К разъему « ХР1 » ДРТ подсоединить разъем « Х1 » жгута поз. 12 (Е1).

Аккуратно удалить из гнезд « 1 », « 3 » и « 7 » колодки « С » провода « С1 », « С3 » и « С7 » жгута автомобиля с контактами. Контакт провода « С1 » изолировать лентой ПВХ. Контакт провода « С3 » подсоединить к гнезду « 1 » колодки поз. 13 (« Х3 »), контакт провода « С7 » подсоединить к гнезду « 2 » колодки поз. 13 (« Х3 »).

Колодку поз. 13 (« Х3 ») с проводами « С3 » и « С7 » жгута автомобиля соединить с колодкой « Х2 » жгута поз. 12 (Е1).

Гнездовой контакт « С1 » провода, идущего с контакта « 2 » разъема « Х1 » жгута поз. 12 (Е1), подсоединить к гнезду « 1 » колодки « С ».

Гнездовой контакт « С3 » провода, идущего с контакта « 1 » колодки « Х2 » жгута поз. 12 (Е1), вставить в гнездо « 3 » колодки « С ».

Гнездовой контакт « С7 » провода, идущего с контакта « 2 » колодки « Х2 » жгута поз. 12 (Е1), вставить в гнездо « 7 » колодки « С ».

Колодку « С » соединить с компьютером. Компьютер вставить в гнездо панели приборов.

В зависимости от типа комбинации приборов произвести установку таблицы уровня топлива в соответствии с 3.6.

##### 4.2  Установка компьютера на автомобиль семейства ВАЗ-2110 с двигателем, оснащенным ЭСУД

Компьютер устанавливается в гнездо панели приборов автомобилей семейства ВАЗ-2110, используемое для установки часов.

Подключение компьютера проводить в соответствии с рисунком 2 (позициями обозначены элементы КМЧ1):

14	-  Жгут Е2							- 1 шт.

15	-  Колодка гнездовая Х6					- 1 шт.

Рисунок 2

16	-  Жгут Е3							- 1 шт.

17	-  Жгут Е4							- 1 шт.

Установку и подключение ДВТ, подключение ДУТ провести в соответствии с 4.1.2 и 4.1.3.

Подключить колодку « С » к шине диагностики автомобиля. Для этого гнездовой контакт « С2 » жгута поз. 17 (Е4) вставить в гнездо « 2 » колодки « С », а второй конец жгута с вилкой « Х10 » вставить в гнездо « М » диагностической колодки автомобиля, расположенной в нише панели приборов под рулевой колонкой.

Примечание – Если в автомобиле не установлена или неактивирована АПС, то в колодке блока управления АПС необходимо установить перемычку между контактами « 9 » и « 18 ».

В зависимости от типа комбинации приборов произвести установку таблицы уровня топлива в соответствии с 3.6.

Колодку « С » соединить с компьютером. Компьютер вставить в гнездо панели приборов.

##### 4.3  Установка компьютера на автомобиль ГАЗ-3110

Установку компьютера на автомобиль ГАЗ-3110 с двигателем, оснащенным ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01 проводить с помощью КМЧ2, в который входит Жгут РЮИБ6.640.786 (далее – жгут КМЧ2).

Компьютер устанавливается в салоне автомобиля в панель передней пепельницы.

4.3.1  Монтажные работы по подключению компьютера к цепям автомобиля ГАЗ-3110 с помощью КМЧ2 проводить в соответствии с рисунком 3 следующим образом.

Отвернуть четыре винта крепления и снять облицовку комбинации приборов, вынув её на себя. Промаркировать и отсоединить штекерные колодки центрального переключателя света и корректора света фар. Отвернуть четыре винта крепления комбинации приборов. Повернуть комбинацию приборов на 90( и вынуть из панели приборов. Отсоединить штекерные колодки жгута автомобиля от комбинации приборов.

Рисунок 3

Извлечь гнездовой контакт « 7 » из колодки жгута автомобиля « ХР2 », вставить его в колодку « Х7 », входящую в КМЧ2, и соединить с колодкой « Х6 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 6 » жгута КМЧ2 вставить в гнездо « 7 » колодки жгута автомобиля « ХР2 ».

Извлечь гнездовой контакт « 5 » из колодки жгута автомобиля « ХР1 ». Вставить его в колодку « Х8 » и соединить с колодкой « Х5 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 8 » жгута КМЧ2 вставить в гнездо « 5 » колодки « ХР1 ».

Извлечь гнездовой контакт « 2 » из колодки жгута автомобиля « ХР3 », вставить его в колодку « Х3 » и соединить с колодкой « Х10 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 3 » жгута КМЧ2 вставить в гнездо « 2 » колодки жгута автомобиля « ХР3 ».

Извлечь гнездовой контакт « 10 » из колодки жгута автомобиля « ХР3 », вставить его в колодку « Х11 » и соединить с колодкой « Х9 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 9 » жгута КМЧ2 вставить в гнездо « 10 » колодки жгута автомобиля « ХР3 ».

Провод от контакта « 2 » колодки « XS » жгута КМЧ2 протащить через резиновый уплотнитель в моторный отсек автомобиля до колодки диагностики, расположенной на панели передка справа от водителя. Зачистить от изоляции участок провода (серого цвета с красными полосками) длиной 5 мм, подключенного к контакту « 11 » колодки диагностики на расстоянии 3 см от контакта. Методом накрутки подсоединить провод к зачищенному участку и заизолировать его лентой ПВХ.

Установить ДВТ в отверстие диаметром 12 мм на переднем бампере автомобиля слева по ходу движения. Разъем « Х4 » с проводами протащить через резиновый уплотнитель в моторный отсек и далее подключить к разъему ДВТ. Короткий провод от разъема « Х4 » подсоединить к корпусу автомобиля под один из винтов.

Отвернуть два нижних шурупа крепления панели передней пепельницы. Открыть пепельницу и открутить два верхних шурупа крепления панели передней пепельницы. Вытянуть панель передней пепельницы на себя. Отключить штекерные колодки прикуривателя. Проложить жгут КМЧ2 с колодками « Х1 », « Х2 » и « ХS » под панелью приборов до нишы пепельницы. Демонтировать пепельницу и установить вместо нее компьютер, закрепив его на панели передней пепельницы.

Штыревую колодку « Х2 » жгута КМЧ2 соединить с розеткой разъема прикуривателя, входящей в состав жгута автомобиля. Вилку разъема прикуривателя соединить с розеткой « Х1 » жгута КМЧ2. Колодку « ХS » жгута КМЧ2 соединить с колодкой компьютера.

Установить панель прикуривателя с компьютером и комбинацию приборов на свои места.

4.3.2  Установить тип комбинации приборов автомобилей ГАЗ-3110 в соответствии с 3.6.

4.3.3  Выбрать тип контроллера (ECU.3) в соответствии с 3.8.3.

4.4  Установка устройства парковки автомобиля

Устройство парковки автомобиля состоит из блока управления, к которому подключены датчик импульсный R (правый), датчик импульсный L (левый) и жгут Х1, а также кронштейна для крепления датчиков к автомобилю (по усмотрению потребителя).

Блок управления устанавливать в салоне автомобиля или в багажном отсеке, датчики устанавливать на заднем буфере автомобиля.

Подробные рекомендации по вариантам установки датчиков имеются в сопроводительной документации на устройство парковки автомобиля РЮИБ.453688.501 ЭТ.

Подключение устройства парковки автомобиля к цепям автомобиля производить в соответствии с рисунком 4. Проложить провода жгута питания устройства парковки автомобиля от блока управления до места установки компьютера. Извлечь из колодки « С » жгута подключения компьютера к цепям автомобиля гнездовой контакт гнезда « 7 », с гнездового контакта черного провода жгута питания устройства парковки автомобиля снять корпус « Х6 » и одеть его на гнездовой контакт, извлеченный из колодки « С », соединить гнездовой контакт в корпусе « Х6 » с вилкой « Х5 ». Гнездовой контакт черного провода жгута питания устройства парковки автомобиля вставить в гнездо « 7 » колодки « С ». Короткий красный провод подключить к цепи питания фонарей заднего хода, красный провод с гнездовым контактом в корпусе « Х8 » оставить неподключенным. Извлечь из колодки « С » гнездовой контакт гнезда « 2 » (если он там имеется), с гнездового контакта зеленого провода жгута питания устройства парковки автомобиля снять корпус» Х7 » и одеть его на гнездовой контакт, извлеченный из колодки « С », соединить гнездовой контакт в корпусе « Х7 » с вилкой « Х9 ». Гнездовой контакт зеленого провода жгута питания устройства парковки автомобиля вставить в гнездо « 2 » колодки « С ». После окончания монтажных операций подключить к блоку управления разъемные соединители в соответствии с рисунком 4.

##### Рисунок 4

##### 5  Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

##### Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Нет индикации параметра «Текущее время суток» при подключении напряжения цепи «Аккумулятор» (« 30 ») | Неисправность в цепи контакта « 5 » колодки компьютера | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты |
| После включения выключа-теля зажигания работает только режим индикации параметра «Текущее время суток» | Неисправность в цепи контакта « 3 » колодки компьютера | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты |
| Сбои в показаниях компьютера | Ненадежный контакт в цепях подключения проводов компьютера | Проверить и восста-новить надежный контакт в цепи под-ключения проводов |
| На индикаторе мигающие цифры | Включен режим кор-рекции одного из пара-метров | Нажать клавишу « » |
| Показания параметра «Те-кущий расход топлива» отсутствуют, а показания параметра «Общий расход топлива за поездку» не увеличиваются | Неисправность в цепи контакта « 1 » колодки компьютера, отсутст-вие сигналов от ДРТ или контроллера впрыс-ка топлива | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты и, при необходимос-ти, датчики |
| Нет показаний параметра «Мгновенная скорость», показания параметра «Текущий расход топлива» только в л/ч при скорости больше 20 км/ч | Неисправность в цепи контакта « 9 » колодки компьютера, отсутст-вие сигнала от ДСА | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода, контакты или ДСА |

Продолжение таблицы 3

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Показания напряжения бортовой сети значительно отличаются (в меньшую сторону) от напряжения на аккумуляторной батарее | Большое падение на-пряжения на контактах замка зажигания | Прочистить контакты замка зажигания |

##### 6  Транспортирование и хранение

Транспортирование компьютера осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования компьютера соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2 С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

Компьютер следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 2 С согласно ГОСТ 15150-69.

Срок транспортирования компьютера от изготовителя к потребителю не должен превышать 9 месяцев с даты изготовления изделия.

Отсчет ведется по маркировке изделия.

##### 7  Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие компьютера требованиям ТУ 4573-043-00225331-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации компьютера – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения компьютера в упаковке предприятия-изготовителя, при соблюдении требований, установленных настоящим паспортом, должен быть не менее трех лет с даты изготовления.

##### 8  Утилизация

Все узлы и корпусные детали компьютера изготовлены из материалов, прошедших экологическую экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей среде.

##### 9  Свидетельство об упаковывании

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-21100_

заводской номер ________________

упакован на Курском ОАО «Счетмаш» согласно требованиям, предусмотрен-ным в действующей технической документации.

______________						___________________

личная подпись						расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

##### 10  Свидетельство о приемке и продаже

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-21100_

заводской номер ________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, соответствует ТУ 4573-043-00225331-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

______________						___________________

личная подпись						расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Продан ___________________________________________________________

наименование предприятия торговли

##### Дата продажи «____» _______________________200___ г.

##### Штамп магазина				Подпись продавца

## Приложение А

(справочное)

## Параметры и последовательность переключения режимов индикации компьютера

Таблица А.1

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Диапазон показаний | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временные и диагностические параметры (выбор параметра клавишей « ») * |
| 1 Текущее время суток | ч, мин | 00.00-23.59 |  | 1 мин |
| 2 Коды неис-правности ** | - | - | Номер и код неисправности | - |
| 3 Набор данных, передаваемых ЭБУ ** | - | - | Номер и значение параметра | - |
| 4 Идентифика-ционные данные ЭБУ ** | - | - | Номер и значение данных | - |
| Дополнительная группа временных параметров (выбор параметра клавишей « + ») |
| 5 Время поездки без учета остано-вок 6 Общее время поездки | мин, с ч, мин ч, 10 мин мин, с ч, мин ч, 10 мин | 00.00-59.59 00.00-99.59 100.0-999.5 00.00-59.59 00.00-99.59 100.0-999.5 |  | 1 с 1 мин 10 мин 1 с 1 мин 10 мин |
| 7 Календарь | число, месяц | 1 - 30 (31) 1 - 12 |  | 1 день |
| 8 Будильник | ч, мин | 00.00-23.59 |  | 1 мин |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Диапазон показаний | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливные параметры (выбор параметра клавишей « ») |
| 9 Текущий рас-ход топлива (об-новление инфор-мации через 1 с) при скорости: ( 20 км/ч ( 20 км/ч | л/ч л/100 км | 0.0 – 99.9 0.0 – 99.9 |  | 0,1 0,1 |
| 10 Средний расход топлива за поездку 11 Общий рас- ход топлива за поездку | л/100 км л | 0.0 – 99.9 0.0 – 999.9 1000 – 9999 |  | 0,1 0,1 1 |
| Дополнительная группа топливных параметров (выбор параметра клавишей « + ») |
| 12 Пробег на ос-татке топлива 13 Уровень топ-лива в баке | км л | 0 – 999 0 – 72 |  | 1 1 |

Продолжение таблицы А.1

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Диапазон Показаний | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие параметры (выбор параметра клавишей « ») |
| 14 Пробег поездки 15 Средняя ско-рость поездки *** | км км/ч | 0.0 – 999.9 1000 - 9999 0.0 – 199.9 |  | 0.1 1 0,1 |
| 16 Температура за бортом | градус Цельсия | от минус 40 до плюс 60 |  | 1 |
| Дополнительная группа прочих параметров (выбор параметра клавишей « + ») |
| 17 Мгновенная скорость | км/ч | 0 – 200 |  | 1 |
| 18 Напряжение бортовой сети | В | 8.0 – 16.0 |  | 0,1 |
| Индикация расстояния до препятствия в режиме парковки (при движении автомобиля задним ходом) |
| 19 Расстояние до препятствия, расположения препятствия от центра автомоби-ля | см | 40 - 170 |  | 1 |

Перечень обозначений:

*    - при нажатии клавиши « » из другой группы параметров, кроме группы «Временные параметры», первым индицируется параметр 1, в группах «Временные параметры» и «Дополнительная группа временных параметров»  перебор параметров осуществляется по кольцу;

**  - при отсутствии связи с контроллером впрыска топлива на индикаторе появляются символы « Er.— », « Pc.— » или « Cu.— », сопровождаемые мигающим символом «колокольчик»;

*** - при выключении зажигания время остановки или стоянки не учитывается;

- при индицировании параметра «мигает» точка (показано условно);

- при индицировании параметра не «мигает» точка (показано условно);

- в режиме «Будильник» (показано условно);

- при установке режима контроля данного параметра (показано условно).

Выбор параметров в группе производится по кольцу при нажатии соответствующей клавиши. Последний выбранный параметр в каждой группе (кроме группы «Временные параметры») сохраняется при переключении индикации на другую группу и при отключении питания компьютера.

Параметр «Температура за бортом» отображается при наличии ДВТ.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 оС индикация осуществляется с задержкой (не более 1 мин).

## Приложение Б

(справочное)

## Параметры выходных сигналов датчиков

Б.1  Компьютер обеспечивает прием сигнала от ДСА со следующими параметрами:

- коэффициент преобразования (количество импульсов на один метр пройденного пути) ……………………..........….........…………….…………... 6;

- входное напряжение низкого уровня, В, не более ……….……… 0,8;

- входное напряжение высокого уровня, В, не менее .…………… 4,0;

- коэффициент заполнения Q = (50 ± 30) %;

- длительность переднего (заднего) фронта импульса, мкс, не более ...50.

Электрическая схема подключения ДСА к компьютеру - открытый коллектор n-p-n транзистора.

Б.2  Компьютер обеспечивает прием сигнала от ДРТ или контроллера впрыска топлива со следующими параметрами:

- коэффициент преобразования (количество импульсов на литр протекающего топлива) ………………………...................……………. 16 000;

- входное напряжение низкого уровня, В, не более ……………..... 1,0;

- входное напряжение высокого уровня, В, не менее………... 9,6 (или 0,8 UА, где UА – напряжение на шине + 12 В контроллера впрыска топлива);

- коэффициент заполнения от 30 до 70 %.

Электрическая схема подключения - открытый коллектор n-p-n транзистора с нагрузочным резистором на шину + 12 В контроллера впрыска топлива.

Б.3  Параметры ДВТ приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Температура, оС | Сопротивление ДВТ, Ом | Отклонение сопротивления, % |
| --- | --- | --- |
| -40 -35 -30 -25 | 100922.67 72676.63 53046.93 39048.09 | 2.96 2.72 2.49 2.31 |

Продолжение таблицы Б.1

| Температура, оС | Сопротивление ДВТ, Ом | Отклонение сопротивления, % |
| --- | --- | --- |
| -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 29092.08 21835.30 16567.33 12662.08 9773.24 7594.04 5953.85 4698.00 3737.33 2991.39 2411.98 1954.78 1594.92 1307.89 1079.14 894.51 745.65 | 2.13 1.91 1.68 1.44 1.21 1.47 1.73 1.92 2.11 2.25 2.39 2.52 2.65 2.78 2.91 3.05 3.18 |

Б.4  Параметры сигнала ДУТ электромеханической комбинации приборов для автомобилей семейства ВАЗ-2110 при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2

| Объем топлива в баке, л | Напряжение ДУТ, В |
| --- | --- |
| 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 43 | 9.03 8.38 7.73 7.14 6.42 5.91 5.34 4.79 4.36 3.90 3.20 2.50 1.83 1.25 0,6 0,2 |

Б.5  Зависимость сопротивления ДУТ от уровня топлива в баке автомобиля с электронной комбинацией приборов приведена в таблице Б.3.

Таблица Б.3

| Объем топлива в баке, л | Сопротивление ДУТ, Ом |
| --- | --- |
| 0 | 327 |
| 3 | 303 |
| 6 | 271 |
| 9 | 237 |
| 12 | 193 |
| 15 | 175 |
| 18 | 149 |
| 21 | 125 |
| 24 | 110 |
| 27 | 88 |
| 30 | 71 |
| 33 | 52 |
| 36 | 36 |
| 39 | 14 |
| 40 | 9 |

Б.6  Параметры сигнала ДУТ комбинации приборов для автомобилей ГАЗ-3110 при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице Б.4.

Таблица Б.4

| Объем топлива в баке, л | Напряжение ДУТ, В |
| --- | --- |
| 0 | 9,40 |
| 3 | 9,20 |
| 6 | 8,60 |
| 9 | 8,30 |
| 12 | 7,80 |
| 15 | 7,50 |
| 18 | 7,00 |
| 21 | 6,60 |
| 24 | 6,50 |
| 27 | 6,23 |
| 30 | 6,00 |
| 33 | 5,70 |
| 36 | 5,40 |
| 39 | 5,20 |
| 42 | 4,90 |
| 45 | 4,60 |
| 48 | 4,20 |
| 51 | 3,90 |
| 54 | 3,70 |
| 57 | 3,10 |
| 60 | 2,60 |
| 63 | 2,00 |
| 66 | 1,70 |
| 60 | 1,40 |
| 72 | 1,00 |

## Приложение В

(справочное)

## Карта переключения режимов индикации

В карте переключения режимов индикации приняты следующие обозначения:

- переключение режима при коротком (длительностью

менее 0,5 с) нажатии клавиши;

- переключение режима при нажатии на клавишу

длительностью более 2 с (4 с);

- клавиши, используемые при изменении значения

(номера) параметра.

Переключение режимов индикации в группе «Временные параметры» (начало)

4 с

Режим установки тока подсветки

Сброс будильника

Переключение режимов индикации в группе «Временные параметры» (продолжение)

+

+

+

Переключение режимов индикации в группе «Топливные параметры»

+

+

+

4 с

Переключение режимов индикации в группе «Прочие параметры»

## Приложение Г

(справочное)

## Диагностическая информация

Г.1 Коды неисправностей ЭБУ М1.5.4, М1.5.4N

Таблица Г.1.1

| М 1.5.4 | М 1.5.4N, Январь-5.1 | Неисправность |
| --- | --- | --- |
| 0102 | 0102 | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
| 0103 | 0103 | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
| 0117 | 0117 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0118 | 0118 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | 0122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| 0123 | 0123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| - | 0131 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода |
| - | 0132 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода |
| - | 0134 | Нет активности датчика кислорода |
| - | 0135 | Обрыв нагревателя датчика кислорода |
| - | 0171 | Смесь слишком бедная |
| - | 0172 | Смесь слишком богатая |
| 0201 | 0201 | Цепь управления форсункой №1, обрыв |
| 0202 | 0202 | Цепь управления форсункой №2, обрыв |
| 0203 | 0203 | Цепь управления форсункой №3, обрыв |
| 0204 | 0204 | Цепь управления форсункой №4, обрыв |
| 0261 | 0261 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю |
| 0262 | 0262 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на + 12 В |
| 0264 | 0264 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на землю |
| 0265 | 0265 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на + 12 В |
| 0267 | 0267 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на землю |
| 0268 | 0268 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на + 12 В |
| 0270 | 0270 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю |
| 0271 | 0271 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на + 12 В |
| 0325 | 0325 | Обрыв датчика детонации |
| 0327 | 0327 | Низкий уровень шума двигателя |
| 0328 | 0328 | Высокий уровень шума двигателя |
| 0335 | 0335 | Ошибка датчика синхронизации коленчатого вала (КВ) |
| 0340 | 0340 | Ошибка датчика фазы |
| - | 0443 | Неисправность управления клапаном продувки адсорбера |

Продолжение таблицы Г.1.1

| М 1.5.4 | М 1.5.4N, Январь-5.1 | Неисправность |
| --- | --- | --- |
| 0480 | 0480 | Неисправность цепи управления вентилятором №1 (охлаждения) |
| 0501 | 0501 | Ошибка ДСА |
| 0505 | 0505 | Ошибка регулятора холостого хода (ХХ) |
| 0562 | 0562 | Низкое бортовое напряжение |
| 0563 | 0563 | Высокое бортовое напряжение |
| 0601 | - | Нет связи с иммобилизатором |
| - | 0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ |
| - | 0603 | Ошибка ОЗУ |
| 1171 | - | Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО |
| 1172 | - | Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО |
| - | 1410 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на + 12 В |
| - | 1425 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю |
| - | 1426 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв |
| 1501 | 1501 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю |
| 1502 | 1502 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на + 12 В |
| 1509 | 1509 | Цепь управления регулятором ХХ, перегрузка |
| 1513 | 1513 | Цепь управления регулятором ХХ, замыкание на землю |
| 1514 | 1514 | Цепь управления регулятором ХХ, обрыв или замыкание на + 12 В |
| 1541 | 1541 | Цепь управления реле бензонасоса, обрыв |
| - | 1600 | Нет связи с иммобилизатором (АПС) |
| 1602 | 1602 | Пропадание напряжения бортовой сети |
| - | 1603 | Ошибка EEPROM |
| 1612 | 1612 | Ошибка сброса блока управления |
| 1620 | - | Ошибка ПЗУ |
| 1621 | - | Ошибка ОЗУ |
| 1622 | - | Ошибка EEPROM |

Устранение диагностируемых неисправностей должно проводиться в соответствии с методиками по ремонту и обслуживанию систем управления двигателем.

Примечание - Коды неисправностей, параметры ЭБУ Январь-5.1 соответствуют ЭБУ М1.5.4N.

Г.2 Диагностическая информация ЭБУ  МР7.0 для норм Евро-2

Таблица Г.2.1 - Перечень кодов неисправностей для норм Евро-2 с контроллером МР 7.0

| Код неис-правности | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0102 | Датчик расхода воздуха | Низкий уровень сигнала |
| 0103 | Датчик расхода воздуха | Высокий уровень сигнала |
| 0115 | Датчик температуры О .Ж | Выход сигнала за допустимый диапазон |
| 0117 | Датчик температуры О .Ж | Низкий уровень сигнала |
| 0118 | Датчик температуры О .Ж . | Высокий уровень сигнала |
| 0122 | Датчик положения дроссельной заслонки | Низкий уровень сигнала |
| 0123 | Датчик положения дроссельной заслонки | Высокий уровень сигнала |
| 0130 | Датчик кислорода | Неверный сигнал |
| 013 1 | Датчик кислорода | Низкий уровень сигнала |
| 0132 | Датчик кислорода | Высокий уровень сигнала |
| 0134 | Датчик кислорода | Обрыв сигнальной цепи |
| 0201 | Форсунка 1 | Обрыв цепи |
| 0202 | Форсунка 2 | Обрыв цепи |
| 0203 | Форсунка 3 | Обрыв цепи |
| 0204 | Форсунка 4 | Обрыв цепи |
| 0261 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0262 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0264 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на «массу » |
| 0265 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0267 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0268 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0270 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0271 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0327 | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала |
| 0328 | Датчик детонации | Высокий уровень сигнала |
| 0335 | Датчик положения К .В. | Неверный сигнал синхронизации |
| 0336 | Датчик положения К .В . | Ошибка сигнала синхронизации |
| 0444 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на «+U пит .» или обрыв |
| 0445 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на «массу» |
| 0480 | Цепь управления реле вентилятора охлаждения | Неисправная цепь |
| 0500 | Датчик скорости | Неверный сигнал |

Продолжение таблицы Г.2.1

| Код неис-правности | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0503 | Датчик скорости | Перемежающийся сигнал |
| 0506 | Регулятор ХХ | Низкие обороты ХХ |
| 0507 | Регулятор ХХ | Высокие обороты ХХ |
| 0560 | Напряжение бортовой сети | Неверное напряжение бортовой сети |
| 0562 | Напряжение бортовой сети | Низкое напряжение бортовой сети |
| 0563 | Напряжение бортовой сети | Высокое напряжение бортовой сети |
| 0601 | ППЗУ контроллера | Ошибка контрольной суммы ППЗУ |
| 0603 | Внешнее ОЗУ контроллера | Ошибка внешнего ОЗУ |
| 0604 | Внутреннее ОЗУ контроллера | Ошибка внутреннего ОЗУ |
| 0607 | Канал детонации контроллера | Неверный сигнал |
| 1102 | Нагрев датчика кислорода | Низкое сопротивление нагревателя |
| 1115 | Нагрев датчика кислорода | Неисправная цепь |
| 1123 | Система топливоподачи, интегральная составляющая | Состав смеси слишком богатый |
| 1124 | Система топливоподачи, интегральная составляющая | Состав смеси слишком бедный |
| 1127 | Система топливоподачи, про-порциональная составляющая | Состав смеси слишком богатый |
| 1128 | Система топливоподачи, про-порциональная составляющая | Состав смеси слишком бедный |
| 1140 | Датчик расхода воздуха | Неверный сигнал |
| 1500 | Цепь управления реле бензо-насоса | Обрыв цепи |
| 1501 | Цепь управления реле бензо-насоса | Замыкание цепи на “массу ” |
| 1502 | Цепь управления реле бензо-насоса | Замыкание цепи на “+U пит .” |
| 1509 | Цепь управления регулятором ХХ | Перегрузка цепи |
| 1513 | Цепь управления регулятором ХХ | Замыкание цепи на “массу ” |
| 1514 | Цепь управления регулятором ХХ | Обрыв цепи |
| 1570 | Иммобилизатор | Неверный сигнал |
| 1602 | Напряжение бортовой сети | Пропадание напряжения |
| 1689 | Память ошибок контроллера | Ошибочные значения кодов |

Г.3 Диагностическая информация ЭБУ МР7.0 для норм Евро-3

Таблица Г.3.1 - Перечень кодов неисправностей для норм Евро-3 с контроллером МР 7.0

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0102 | Mass Air Flow, Signal Low | Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| 0103 | Mass Air Flow, Signal High | Датчик массового расхода воздуха, высо-кий уровень выходного сигнала |
| 0112 | Intake Air Temperature Sensor, Signal Low | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| 0113 | Intake Air Temperature Sensor, Signal High | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
| 0116 | Engine Coolant Temperature Sensor, Range | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, выход сигнала из допустимого диа-пазона |
| 0117 | Engine Coolant Temperature, Signal Low | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, низкий уровень выходного сигнала |
| 0118 | Engine Coolant Temperature, Signal High | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, высокий уровень выходного сигнала |
| 0122 | Throttle Position Sensor, Signal Low | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала |
| 0123 | Throttle Position Sensor, Signal High | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала |
| 0130 | 02 Sensor 1, Malfunction | Датчик кислорода до нейтрализатора не-исправен |
| 0132 | 02 Sensor 1, High Voltage | Датчик кислорода до нейтрализатора, вы-сокий уровень выходного сигнала |
| 0133 | 02 Sensor 1, Slow Response | Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
| 0134 | 02 Sensor 1, Circuit Inactive | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| 0135 | 02 Sensor 1, Heater Malfunction | Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен |
| 0136 | 02 Sensor 2, Malfunction | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи сигнала на землю |
| 0137 | 02 Sensor 2, Low Voltage | Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
| 0138 | 02 Sensor 2, High Voltage | Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
| 0140 | 02 Sensor 2, Circuit Inactive | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| 0141 | 02 Sensor 2, Heater Malfunction | Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |

Продолжение таблицы Г.3.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0171 | System Too Lean | Смесь слишком бедная |
| 0172 | System Too Rich | Смесь слишком богатая |
| 0201 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 1 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, обрыв |
| 0202 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 2 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, обрыв |
| 0203 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 3 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, обрыв |
| 0204 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 4 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, обрыв |
| 0261 | Injector Cylinder 1, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на землю |
| 0262 | Injector Cylinder 1, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на +12 В |
| 0264 | Injector Cylinder 2, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на землю |
| 0265 | Injector Cylinder 2, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на +12 В |
| 0267 | Injector Cylinder 3, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на землю |
| 0268 | Injector Cylinder 3, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на +12 В |
| 0270 | Injector Cylinder 4, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на землю |
| 0271 | Injector Cylinder 4, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на +12 В |
| 0300 | Random/Multiple Misfire Detected | Обнаружены случайные множественные пропуски зажигания |
| 0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №1 |
| 0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №2 |
| 0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №3 |
| 0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №4 |
| 0327 | Knock Sensor, Low Input | Датчика детонации, низкий уровень сигна-ла |
| 0328 | Knock Sensor, High Input | Датчика детонации, высокий уровень сиг-нала |
| 0335 | Crankshaft Position Sensor, Malfunction | Датчик положения КВ, нет сигнала |
| 0336 | Crankshaft Position Sensor, Range/Performance | Датчик положения КВ, сигнал выходит за допустимые пределы |

Продолжение таблицы Г.3.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0340 | Camshaft Position Sensor, Malfunction | Датчик положения распределительного вала неисправен |
| 0422 | Main Catalyst Efficiency, Below Threshold | Эффективность нейтрализатора ниже по-рога |
| 0443 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Malfunction | Управление клапаном продувки адсорбера неисправно |
| 0480 | Cooling Fan 1 Control Circuit, Malfunction | Цепь управления реле вентилятора 1; об-рыв, замыкание на +12 В или на землю |
| 0481 | Cooling Fan 2 Control Circuit, Malfunction | Цепь управления реле вентилятора 2; об-рыв, замыкание на +12 В или на землю |
| 0500 | VSS Sensor, Malfunction | ДСА автомобиля, нет сигнала |
| 0503 | VSS Sensor, Signal Intermittent | ДСА автомобиля, перемежающийся сиг-нал |
| 0506 | IDLE Control System, RPM Too Low | Регулятор ХХ заблокирован, низкие обо-роты |
| 0507 | IDLE Control System, RPM Too High | Регулятор ХХ заблокирован, высокие обо-роты |
| 0560 | System Voltage Malfunction | Бортовое напряжение ниже порога рабо-тоспособности системы |
| 0562 | System Voltage Low | Бортовое напряжение имеет низкий уро-вень |
| 0563 | System Voltage High | Бортовое напряжение имеет высокий уро-вень |
| 0601 | Internal Check FLASH Memory, Check Sum Error | Ошибка контрольной суммы FLASH-памя-ти |
| 0603 | Internal Check RAM-External, Error | Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера |
| 0604 | Internal Check RAM-Internal, Error | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера |
| 1140 | Load Calculation, Range/Performance | Измеренная нагрузка отличается от рас-чётной |
| 1386 | Knock detection, Test Impulse /Zero Test, Malfunction | Канала обнаружения детонации, тестовый импульс или интегратор выходят за допус-тимые диапазоны |
| 1410 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit High | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, замыкание на +12 В |
| 1425 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Low | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, замыкание на землю |
| 1426 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Interrupt | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, обрыв |
| 1501 | Fuel Pump Relay, Circuit Low | Цепь управления реле бензонасоса, замы-кание на землю |

Продолжение таблицы Г.3.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1502 | Fuel Pump Relay, Circuit High | Цепь управления реле бензонасоса, замы-кание на +12 В |
| 1509 | Idle Control Valve Power Stage, Overload | Схема управления регулятором ХХ пере-гружена |
| 1513 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Low | Цепь управления регулятором ХХ, замы-кание на землю |
| 1514 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Malfunction | Цепь управления регулятором ХХ, обрыв или замыкание на +12 В |
| 1541 | Fuel Pump Relays, Circuit Interrupt | Цепь управления реле бензонасоса, об-рыв |
| 1570 | Immobilizer , Not positive answer | Иммобилизатор, нет положительного от-вета или обрыв цепи |
| 1602 | Permanent Supply Voltage, Circuit Interrupt | Пропадание напряжения цепи питания контроллера |
| 1606 | Rough Road Sensor, Malfunction | Датчик неровной дороги, неверный сигнал |
| 1616 | Rough Road Sensor, Signal Low | Датчик неровной дороги, низкий сигнал |
| 1617 | Rough Road Sensor, Signal High | Датчик неровной дороги, высокий сигнал |
| 1640 | EEPROM Write-Read Test, Error | Электрически перепрограммируемая па-мять, ошибка теста чтение - запись |
| 1689 | Fault Memory Functionality Check, Error | Сбой функционирования памяти ошибок |

Таблица Г.3.2 - Значения статуса  кода неисправностей ЭБУ МР7.0

| Hex код статуса неисправности | Описание | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| W S | Симптом неисправности “S” | DTCFS |
| Х 0 Х 1 Х 2 Х 4 Х 8 | «симптом для данного кода не определен» «выше максимального порога» «ниже минимального порога» «нет сигнала» «неверный сигнал» | ZERO ABOVE BELOW NOSIGNAL INVALID |

Продолжение таблицы Г.3.2

| Hex код статуса неисправности | Описание | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| W S | Статус хранения неисправности “W” | DTCSS |
| 8(0)( Х А(2) Х С(4) Х Е(6) Х | «на время запроса неисправность не обнаружена» «на время запроса неисправность уже отсутствует» «состояние неисправности не определено на время запроса» «на время запроса неисправность присутствует» | NODTCD DTCNP DTCM-I DTCP |
| Примечание - Обозначение « ( » - значение в скобках соответствует выключенному состоянию лампы «Двигатель» (CHECK ENGINE). |

Г.4  Диагностическая информация ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01,

Таблица Г.4.1 – Коды неисправностей ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 12 | Включен режим самодиагностики ЭБУ (КЗ L-линии на массу) |
| 13 | Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 14 | Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 15 | Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 16 | Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 17 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 18 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 19 | Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости более 105(С) |
| 21 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 22 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 23 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 24 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 25 | Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 26 | Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 27 | Неправильная начальная установка датчика дроссельной заслонки |
| 28 | Частота вращения КВ превысила максимум |
| 29 | Неправильное подключение датчика вращения КВ |
| 31 | Низкий уровень сигнала первого корректора СО |
| 32 | Высокий уровень сигнала первого корректора СО |
| 33 | Низкий уровень сигнала второго корректора СО |
| 34 | Высокий уровень сигнала второго корректора СО |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 35 | Низкий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 36 | Высокий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 37 | Низкий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 38 | Высокий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 39 | Резерв |
| 41 | Неисправность цепи первого датчика детонации |
| 42 | Неисправность цепи второго датчика детонации |
| 43 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 44 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 45 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 46 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 47 | Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 48 | Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 49 | Резерв |
| 51 | Неисправность блока управления 1 |
| 52 | Неисправность блока управления 2 |
| 53 | Неисправность датчика угловой синхронизации (частоты вращения КВ) |
| 54 | Неисправность датчика положения распредвала |
| 55 | Неисправность ДСА |
| 56 | Резерв |
| 57 | Резерв |
| 58 | Резерв |
| 59 | Резерв |
| 61 | Сброс блока управления |
| 62 | Неисправность оперативной памяти блока управления |
| 63 | Неисправность постоянной памяти |
| 64 | Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления |
| 65 | Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управления |
| 66 | Неисправность при чтении кода идентификации блока управления |
| 67 | Неисправность 1 иммобилизатора (АПС) |
| 68 | Неисправность 2 иммобилизатора (АПС) |
| 69 | Неисправность 3 иммобилизатора (АПС) |
| 71 | Низкая частота вращения КВ двигателя на ХХ |
| 72 | Высокая частота вращения КВ двигателя на ХХ |
| 73 | Бедная смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 74 | Богатая смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 75 | Бедная смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 76 | Богатая смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 77 | Резерв |
| 78 | Резерв |
| 79 | Резерв |
| 81 | Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) при регулировании по детонации в цилиндре №1 |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 82 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №2 |
| 83 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №3 |
| 84 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №4 |
| 85 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №5 |
| 86 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №6 |
| 87 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №7 |
| 88 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №8 |
| 89 | Резерв |
| 91 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 1 |
| 92 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 2 |
| 93 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 3 |
| 94 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 4 |
| 95 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 5 |
| 96 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 6 |
| 97 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 7 |
| 98 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 8 |
| 99 | Неисправность формирователя высокого напряжения |
| 131 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание) |
| 132 | Неисправность форсунки 1 (обрыв) |
| 133 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю) |
| 134 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание) |
| 135 | Неисправность форсунки 2(обрыв) |
| 136 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю) |
| 137 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание) |
| 138 | Неисправность форсунки 3(обрыв) |
| 139 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю) |
| 141 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание) |
| 142 | Неисправность форсунки 4 (обрыв) |
| 143 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю) |
| 144 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание) |
| 145 | Неисправность форсунки 5 (обрыв) |
| 146 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание на землю) |
| 147 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание) |
| 148 | Неисправность форсунки 6 (обрыв) |
| 149 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание на землю) |
| 151 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание) |
| 152 | Неисправность форсунки 7 (обрыв) |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 153 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание на землю) |
| 154 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание) |
| 155 | Неисправность форсунки 8 (обрыв) |
| 156 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание на землю) |
| 157 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание) |
| 158 | Неисправность пусковой форсунки (обрыв) |
| 159 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание на землю) |
| 161 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание) |
| 162 | Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв) |
| 163 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 164 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание) |
| 165 | Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв) |
| 166 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 167 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание) |
| 168 | Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв) |
| 169 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на землю) |
| 171 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание) |
| 172 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (обрыв) |
| 173 | Неисправность цепи клапана рециркуляции (короткое замыкание на землю) |
| 174 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание) |
| 175 | Неисправность цепи клапана адсорбера (обрыв) |
| 176 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание на землю) |
| 177 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание) |
| 178 | Неисправность цепи главного реле (обрыв) |
| 179 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на землю) |
| 181 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание) |
| 182 | Неисправность цепи лампы неисправности (обрыв) |
| 183 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание на землю) |
| 184 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание) |
| 185 | Неисправность цепи тахометра (обрыв) |
| 186 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание на землю) |
| 187 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание) |
| 188 | Неисправность цепи расходомера топлива (обрыв) |
| 189 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание на землю) |
| 191 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание) |
| 192 | Неисправность цепи реле кондиционера (обрыв) |
| 193 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание на землю) |
| 194 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание) |
| 195 | Неисправность цепи реле вентилятора (обрыв) |
| 196 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание на землю) |
| 197 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи клапана ЭПХХ |
| 198 | Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ |
| 199 | Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ |
| 231 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 1 |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 232 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 2 |
| 233 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 3 |
| 234 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 4 |
| 235 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 5 |
| 236 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 6 |
| 237 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 7 |
| 238 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 8 |
| 241 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 1 |
| 242 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 2 |
| 243 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 3 |
| 244 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 4 |
| 245 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 5 |
| 246 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 6 |
| 247 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 7 |
| 248 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 8 |
| 251 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи прожига датчика расхода воздуха |
| 252 | Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха |
| 253 | Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха |

Г.5  Диагностические данные ЭБУ М1.5.4, M1.5.4N, MP7.0, МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

Таблица Г.5.1 - Содержание набора данных (параметров) ЭБУ M1.5.4, М1.5.4N, MP7.0, МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

| Номер данных | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рс. 1 | Температура охлаждающей жидкости | (С |
| Рс. 2 | Положение дроссельной заслонки | ( |
| Рс. 3 | Частота вращения КВ двигателя | об/мин |
| Рс. 4 | Частота вращения КВ двигателя на ХХ | об/мин |
| Рс. 5 | УОЗ | градусов КВ |
| Рс. 6 | Длительность импульса впрыска | мс |
| Рс. 7 | Массовый расход воздуха | кг/ч |

Г.6  Идентификационные данные ЭБУ

Таблица Г.6.1 - Идентификационные данные ЭБУ М1.5.4.N

| Номер данных | Тип данных | Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сu.3 | Модель автомобиля | VAZ21083-0000010-20 | 19 | ASCII |
| Cu.22 | Заводской номер блока управления | 2112-1411020-40 | 16 | ASCII |
| Cu.38 | Код блока управления по обозначению поставщика | 0261123456 | 10 | ASCII |

Продолжение таблицы Г.6.1

| Номер данных | Тип данных | Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu.48 | Код программного обеспе-чения блока управления по обозначению поставщика | 1411000-00 | 10 | ASCII |
| Cu.58 | Условное наименование системы и тип двигателя | SAMARA-1.5L, 8V | 15 | ASCII |
| Cu.73 | Код запасных частей | 2850358 | 7 | ASCII |
| Cu.80 | Дата прошивки ПЗУ блока управления (ДД-ММ-ГГГГ) | 05-07-1996 | 10 | ASCII |
| Cu.90 | Идентификационные дан-ные блока управления по обозначению производителя | M1V13F04 | 8 | ASCII |

# Таблица Г.6.2 - Идентификационные данные ЭБУ МР7.0

| Номер данных | Тип данных | Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu.3 | Идентификационный но-мер автомобиля | XTA212140R1048383 | 17 | ASCII |
| Cu.20 | Идентификационные дан-ные ЭБУ по обозначению производителя | M7 N 20 A 07 | 12 | ASCII |
| Cu.32 | Заводской номер ЭБУ | 0261204xxx | 10 | ASCII |
| Cu.42 | Номер программного обеспечения | 1037xxxxxx | 10 | ASCII |
| Cu.52 | Условное наименование системы | MP_7_0 | 6 | ASCII |
| Cu.58 | Дата прошивки ПЗУ | 19990801 [ГГГГММДД] | 4 | Dec |
| Cu.62 | Диагностический иденти-фикатор ЭБУ | 18 | 1 | ASCII |

Примечание – Некоторые разделы данного сообщения могут не содержать необходимой информации, при этом читается шестнадцатиричный код FF.

Перечень обозначений:

Hex	-	шестнадцатиричный код.

Dec	-	десятичный код.

ХХ	-	считываемое значение в шестнадцатиричном коде.

-	-          значение отсутствует.

Отображение шестнадцатиричных чисел на индикаторе:

символ	десятичное значение символа

А				10

b				11

C				12

d				13

E				14

F				15

Набор основных символов кода ASCII:

Hex	ASCII	     Hex	ASCII		Hex	ASCII		Hex	ASCII

30	0		48	H 		5А	Z 		70	p

31	1		49	I		5F	_		71	q

32	2		4A	J		60      '			72	r

33	3		4B	K		61	a		73	s

34	4		4C	L		62	b		74	t

35	5		4D	M		63	c		75	u

36	6		4E	N		64	d		76	v

37	7		4F	O		65	e		77	w

38	8		50	P		66	f		78	x

39	9		51	Q		67	g		79	y

40	@		52	R		68	h		7A	z

41	A		53	S		69	i		2C	,

42	B		54	T		6A	j		2D	-

43	C		55	U		6B	k		2E	.

44	D		56	V		6C	l		20	пробел

45	E		57	W		6D	m		  0       пусто

46	F		58       X		6E	n

47	G 		59	Y		6F	o

## Приложение Д

(справочное)

## Перечень

## договорных сервисных организаций, имеющих

## право на ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание

Россия, г. Белгород, ул. Коммунистическая, 64, ЗАО «Инфосервис»,

тел.27-07-57

Россия, г. Бузулук, 461010, Оренбургская обл., ул. Пушкина, 31, ООО ИТЦ «Партнер», тел. 2-42-81, факс 2-13-12

Россия, г. Волгоград, 65, 5-й участок, д.12, ГУИ ВТИ, тел. 75-10-01,

факс 75-11-01

Россия, г. Воронеж, ул. Дружинников, 2, фирма «Монитор», тел. 78-60-40

Россия, г. Гусев, 238030, Калининградская обл., ул. Победы, 10, ООО «Эпоха»,

тел.3-03-04, 3-04-48

Россия, г. Красноярск, ООО «Витма», тел. 21-86-52

Россия, г. Курск, 305038, ул. 2-я Рабочая, 23, ООО ТТЦ ОАО «Счетмаш», тел. 6-42-48

Россия, г.Курск, 305047, ул. Пигорева, 18, Салон автоэлектроники, тел. 50-40-40

Россия, г. Минусинск, 662912, Красноярский край, ул. Абаканская, 44, ООО «Техноцентр», тел. 2-94-99, 2-37-69

Россия, г. Москва, 103007, Златоустинский пер., 10, ООО «Пульс»,

тел. 923-10-85

Россия, г. Н.Новгород, Зелинский съезд, 6, ООО «Торгмонтаж», тел. 30-39-25

Россия, г. Новгород, ул. Нехинская, 46, ООО ПКФ «Новхол», тел. 2-46-64

Россия, г. Новосибирск, 430032, ул. Путевая, 6, ЗАО «Электроника»,

тел. 53-79-96, 40-52-11

Россия, г. Орел, ул. Агарина,8, ООО «Юрьев и К», тел. 265-36-70

Россия, г. Псков, ул. Инженерная, 13, ООО «Псковторгтехника», тел. 2-33-20

Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 33, а/я 47, НПП «Спектр». тел. 74-21-19

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, офис 40, ООО «Дон-Электроникс», тел. 77-32-87, 77-85-13

Россия, г. Рязань, Московское шоссе, 20, оф. 44, ООО «Кафсторг»

Россия, г. С. Петербург, ул. Пинегина, 4, ООО «Ока», тел. 265-36-70

Россия, г. Самара, ул. Запорожская, 19, ООО «Стэк-7», тел. 95-01-31

Россия, г. Таганрог, Ростовской обл., ул. Котлостроительная, 31, ООО «Трейд Сервис», тел. 4-33-41

Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 57-в, а/я 2652, ОАО «Лидер»,

тел. 22-12-05, 26-12-06

Россия, г. Тула, ул. Энгельса, 53, ГПВТИ, тел. 31-26-19

Россия, г. Ульяновск, ул. Толстого, 52, БВТИ, тел. 31-32-39

Россия, г. Челябинск, ООО «Челябторгтехника», тел. 77-06-71

Башкортастан, 453500, г. Белорецк, ул. Кирова, 66, ООО «Торгсервис»,

тел. 5-04-85, 5-16-70

Уважаемый покупатель !

Сотрудники службы сервиса готовы в кратчайшие сроки оказать Вам квалифицированную помощь по гарантийному обслуживанию Вашего компьютера. Указанный список периодически обновляется.

Центральный сервисный центр

Россия, 305038, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23, ОАО «Счетмаш».

В случае необходимости в Вашем распоряжении телефон «горячей линии» с предприятием-изготовителем: тел. (07122) 6-08-89, тел./факс 6-46-14.

В случае отсутствия в Вашем регионе гарантийной мастерской просим Вас выслать изделие в соответствии с комплектом поставки в адрес центрального сервисного центра.

| КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт компьютера маршрутного автомобильного АМК-211001 (или АМК-211002) Изъят "___" _____________200__ г. Исполнитель _______________________________________ (фамилия, подпись) Выполнены работы _________________________________________________________________ (наименование организации, выполнившей гарантийный ремонт) ЛИНИЯ ОТРЕЗА | Россия, 305038, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23 Открытое акционерное общество «Счетмаш» ТАЛОН на гарантийный ремонт компьютера маршрутного автомобильного АМК-211001 (или АМК-211002) Заводской номер __________________________________ Продан магазином ________________________________ (наименование, __________________________________________________ номер магазина и его адрес) Дата продажи ______________________________________ Штамп магазина ___________________________________ (подпись продавца) Выполнены работы ________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель _____________________________________ (фамилия, подпись) Владелец _________________________________________ (фамилия, подпись) __________________________________________________ (адрес, телефон) __________________________________________________ __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ______________________________________________ гарантийный ремонт, и его адрес) М.П. ________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего гарантийный ремонт) |
| --- | --- |

# Text boxes

2 с

Значение        +

данных

2 c

Номер          +

параметра

# +

## E C U  0

Значение        +

параметра

Выбор типа ЭБУ

2 c

Сброс ошибок ЭБУ

+

Код ошибки

Номер          +

ошибки

Номер           +

данных

1

Установка часов

по шестому сигналу точного времени

2 c

Установка часов,

минут

Коррекция          +

хода часов

Текущее время суток

4 с

Установка

часов,

минут

Будильник

Установка

месяца,

дня

Календарь

4 с

Общее время поездки

Сброс накапливаемых

параметров

Сигнал нажатия

клавиш Выкл.

1

Сигнал нажатия

клавиш Вкл.

Время поездки

без учета остановок

Сброс накапливаемых параметров

Общий расход

топлива за поездку

Режим

тарирования

ДУТ

2 с

Уровень топлива

в баке

Средний расход  топлива за поездку

2 с

Коррекция

расхода

топлива

Текущий расход

топлива

Пробег на остатке

топлива

Установка и сброс

контроля пробега

на остатке топлива

Установка  и  сброс сигнализатора превышения скорости

Пробег поездки

Мгновенная скорость

Установка и сброс сигнализатора аварии бортовой сети

Напряжение

бортовой сети

Средняя скорость

поездки

Установка значе-  +

ния предельной

скорости

Температура за бортом

Сброс

накапливаемых параметров

Регистром

Российским

сертифицирована

Система качества

ИСО 9001